ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ПЕРСОНАЛА

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А. Р. Закирова, С.О. Белинский, к.т.н, К.Б. Кузнецов, д.т.н. – УрГУПС

Исследованиями, проведенными в конце 90-х годов прошлого столетия доказано, что электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты 50–60 Гц оказывают вредное воздействие на организм человека. Началось углубленное изучение вредного воздействия ЭМП на организм человека[2, 3]. В электроустановках(ЭУ) постоянного тока 3300 В предположение , что ЭМП постоянного тока не оказывает вредного воздействия на обслуживающий персонал основывалось на том, что эволюция и развитие человека происходят в достаточно мощном постоянном электростатическом ЭМП Земли, средние значения электрической и магнитной напряженностей которого составляют Е = 220 В/м, Н = 40 А/м. Но не учитывалось, что ЭМП электрической тяги промышленного постоянного тока представляет собой выпрямленное напряжение от электроустановок переменного тока; переменная составляющая может быть разложена в ряд так называемых гармонических синусоидальных переменных токов различной частоты, кратной от 50 Гц до 10 кГц. Состав гармонических составляющих определяется электрической схемой выпрямительно-инверторных преобразователей и схемой выпрямления (шести или двенадцати пульсовая схема).

Кроме постоянного тока и гармонических составляющих синусоидального переменного тока на персонал ЭУ тягового электроснабжения действует ЭМП 50 Гц от шинных мостов от тягового трансформатора 6–10 кВ переменного тока к преобразователю, распределительных устройств (РУ) 6 или 10 кВ, 110 или 220 кВ. Персонал ЭУ тягового электроснабжения в результате своей производственной  деятельности подвергается постоянному вредному воздействию ЭМП ЭУ разного рода тока и частоты.

Возникает проблема не только оценки такого совместного воздействия ЭМП различного рода тока и частоты на персонал, но и проблема нормирования ПДУ таких воздействий на человека (комплекс этих проблем авторы назвали проблемой совместимости персонала и электрооборудования РУ тягового электроснабжения).

Одной из частных задач решения проблемы является разработка методов расчета ЭМП в ЭУ тягового электроснабжения. При расчете ЭМП сложилась практика раздельного расчета электрической и магнитной составляющих ЭМП из-за применения разных математических моделей расчета для каждой из составляющих, которые принято называть электрическим полем (ЭП) и магнитным полем (МП).

Для расчета напряженности ЭП и МП в РУ-3,3 кВ применим математический аппарат теоретической электротехники, так как он дает довольно точный результат с учетом оценки погрешности. В литературе отсутствуют данные о числовых характеристиках законов распределения уровней напряженности на территории РУ тяговых подстанций. В связи с большим разнообразием оборудования и разными конструктивным расположением токоведущих частей не всегда представляется возможным использовать математический аппарат [5, 6] для определения реальной напряженности ЭМП и вероятности превышения допустимых уровней.

Рассмотрим постановку ряда задач, возникающих при оценке условий воздействия ЭМП для различных ситуаций при эксплуатации устройств электроснабжения например, частные случаи расчета напряженности ЭП и МП на территории тяговых подстанций:

- постановка задачи, построение модели и расчет напряженности электрического и магнитного поля 50 Гц в открытом РУ-3,3 кВ под отходящими фидерами тяговой подстанции (рис. 1 и 2).

Рис.1. Ситуация воздействия ЭМП в РУ-3,3 кВ под отходящим фидерами тяговой подстанции

Рис. 2. Схема для определения напряженности поля Е и потенциала φ в произвольной точке М от двух фидеров (контактной сети и рельсового)

Найдем значения напряженности [1] поля Е и потенциала φ в произвольной точке М:

–напряженность поля от заряженного провода , направлена по линии, соединяющей точку М с зарядом .

–где  расстояние от заряженного провода  до произвольной точки М; –величина линейного заряда; –электрическая постоянная системы единиц, равная Ф/м; –арифметическое число, равное 3,14;

–напряженность поля от заряженного провода , направлена по линии, соединяющей точку М с зарядом .

–где –расстояние от заряженного провода  до произвольной точки ; –величина линейного заряда; –электрическая постоянная системы единиц, равная Ф/м; –арифметическое число, равное 3,14.

Рассмотрим Мlm и АМВ:

Мlm~АМВ,

Из подобия треугольников:

Потенциал в точке М от заряда :

Потенциал в точке М от заряда : так как минус шина соединена с рельсом, то . Суммарный потенциал в точке М от обоих заряженных проводов:

;

.

Постоянную интегрирования можно найти если считать, что потенциал точки, расположенный по середине между заряженными осями, равен нулю, при этом ;

В/м;

- постановка задачи, построение модели и расчет напряженности электрического и магнитного поля 50 Гц в открытом РУ-3,3 кВ под шинами. Ситуация воздействия ЭМП в открытом РУ-3,3 кВ под шинами приведена на рис. 3.

Рис. 3. Ситуация воздействия ЭМП в открытом РУ-3,3 кВ под шинами

Схема для определения напряженности ЭП приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема для определения напряженности ЭП

Потенциал [1] шины:

;

Тогда величина линейного заряда:

;

Человек стоит (или идет) на земле под шиной:

В/м.

ЭМП 50 Гц оцениваются раздельно: по напряженности ЭП E, кВ/м; напряженности МП H, А/м или индукции B, мкТл [4,7]. Нормирование ЭМП 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцировано (в зависимости от времени пребывания в ЭМП). Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены равен 5 кВ/м.

В нашем случае, когда человек находится под отходящими фидерами тяговой подстанции, напряженность ЭП составила 777 В/м, если стоит на земле под шиной, то 1,024 В/м. Это не превышает допустимую норму, но здесь не учитывается совместное воздействия ЭМП различного рода тока и частоты на персонал, поэтому необходимы дальнейшее исследование воздействия ЭМП на организм человека в электроустановках и оценка совместного воздействия ЭМП различного рода тока и частоты на персонал.

ЛИТЕРАТУРА

- Аполлонский С.М., Горский А.Н. Расчеты электромагнитных полей: Монография / Под редакцией А.Н. Горского. – М. : Маршрут, 2006. 992 с. ISBN 5–89035–379–9.

- Белинский С.О., Кузнецов К.Б., Ширшов А.Б.. Система защиты от электромагнитного загрязнения среды электроустановками тягового электроснабжения электрического рельсового транспорта. Транспорт Наука, техника, управление: Научный информационный сборник. №11 .М. : ВИНИТИ РАН, 2006. С. 27–31.

- Белинский С.О. Электромагнитная совместимость электроустановок тягового электроснабжения и обслуживающего персонала. Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2008. 142 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок : ПОТ РМ-016–2001, РД 153-34.0-03.150 – 00. – М .: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 216 с.

- Ратнер М.П. Индуктивное влияние электрифицированных железных дорог на электрические сети и трубопроводы / М.П. Ратнер. М. : Транспорт.1966. 164 с.

- Рахманов Б.Н. Защита и профилактика от неблагоприятного действия электромагнитных полей и излучений (Школа БЖД) / Б.Н. Рахманов // Безопасность жизнедеятельности. 2004. № 4. Приложение. 16 с.

- СанПиН 2.2.4.119–2003. Электромагнитные поля в производственных условиях [Текст].М. : Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 38 с.