УДК 621.391.037.372

Щелконогов С.В.*

*Щелконогов Семен Владимирович, аспирант кафедры «Связь», Уральского государственного университета путей сообщения, г. Екатеринбург

E-mail: sshchelkonogov@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИМПУЛЬСОВ

Ключевые слова: спектр сигнала, радиосигнал, импульс, помехозащищенность, модуляция

В статье проведен анализ спектров  периодических и непериодических сигналов в форме прямоугольного импульса, треугольного импульса, половины периода синуса длительностью τ. Кратко описаны преимущества разрабатываемого радиоканала.

Математическое моделирование

Сигналы, посылаемые в линию, могут иметь разную форму и занимать различный спектр частот. Исследование спектра передаваемого сигнала возможно путем математического моделирования. Программная платформа MathCAD,  позволяет  моделировать любые формы импульсов и анализировать их спектры.

Задавшись исходными данными, построим импульсы различной формы (прямоугольного, треугольного и половины периода синуса) и проведем спектральный анализ. Для получения спектра полученных импульсов необходимо применить дискретное преобразование Фурье, в  MathCAD входят два типа функций для дискретного преобразования: fft/ifft и cfft/icfft [1,2] .

Для прямоугольного импульса получим рисунок 1, для  треугольного и половины периода синуса соответственно 2 и 3.

Рис. 1. Одиночный прямоугольный импульс и его спектр (а), последовательность прямоугольных импульсов и их спектр (б).

Рис. 2. Одиночный треугольный импульс и его спектр (а), последовательность треугольных импульсов и их спектр (б).

Рис. 3. Одиночный импульс (половина периода синуса) и его спектр (а), последовательность  импульсов (половина периода синуса)  и их спектр (б).

На основании полученных спектров периодического и непериодического импульса прямоугольной, треугольной  и в форме полупериода синуса длительностью τ можно сделать следующие выводы.

Относительно различий спектра одиночного импульса и спектра периодической последовательности той же формы можно констатировать факт непрерывности спектра одиночного импульса и дискретности (линейчатости) периодически повторяющихся импульсов, причем огибающая линий дискретного спектра повторяет форму непрерывного спектра.

Так как в данной работе все построенные импульсы имеют одинаковую длительность, то есть смысл сравнить их спектры между собой. Спектры прямоугольного и треугольного импульсов схожи в том, что имеют основной лепесток и убывающие боковые, но при одинаковой длительности импульса лепестки треугольного более широкие и вместе с этим быстрее убывающие, чем лепестки прямоугольного импульса. Скорость убывания уровня лепестков треугольного импульса 1/ω2, а прямоугольного 1/ω. Большая скорость убывания уровня спектра объясняется отсутствием разрывов в функции, описывающей импульс.

Импульс в форме одного полупериода синуса, как прямоугольный и треугольный импульсы, имеет наряду с основным лепестком убывающие боковые. Основной лепесток спектра данного импульса шире, чем у прямоугольного, но немного уже основного лепестка треугольного импульса. Скорость убывания уровня боковых лепестков быстрее, чем у прямоугольного импульса, и сопоставим со скоростью убывания треугольного.

Также вне зависимости от формы импульса можно отметить изменение спектра при изменении длительности импульса: при удлинении (растягивании) импульса сужается его спектр и, наоборот, при укорочении (сжатия) импульса спектр расширяется.

Способ сужения спектра передаваемого сигнала

Проведенный анализ позволит применить полученные результаты в дальнейшей работе. Сужение спектра передаваемого сигнала по-прежнему является актуальной проблемой.

Авторами решается проблема сужения спектра частот при передаче ИКМ-сигналов, указанная цель достигается тем, что передаваемой в канал  ИКМ-последовательности присваивают «новый» частотный код, передачу осуществляют посредством радиосигналов.

Новый способ передачи цифрового радиосигнала позволит:

- создать помехозащищенный канал связи вследствие сужения спектра частот;

- повысить скрытность информации и защитить от несанкционированного доступа за счет возможности передачи шумоподобного сигнала;

- существенно снизить влияние многолучёвости при приеме. Новый метод позволит обнаружить сигналы определенных частот без учета их амплитуды и фазы. Снижаются требования к синхронизации передаваемого сигнала.

При организации канала решаются вопросы по выбору оптимального метода кодирования, способу модуляции передаваемых радиосигналов.

Одним из известных методов сужения спектра сигнала является квадратурная амплитудная модуляция, к  недостаткам этого алгоритма  можно отнести относительно невысокий уровень полезного сигнала в спектре модулированного колебания [3-5].

Новый способ будет подробно описан в следующем издании, в настоящее время заканчивается экспертиза по существу на получение патента.

Библиографический список

1.Макаров Е.Г. Mathcad: Учебный курс (+CD). – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.: ил.

2.Каганов В.И. Радиотехника+компьютер+Mathcad. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 416 с.: ил.

3.Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра/ Пер. с англ. Под ред. В.И. Журавлева.- М.: Радио и связь, 2000. – С. 518.

4.Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учеб. пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 432 с.: ил.

5.Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Учеб. Пособие – М.: Эко-Трендз, 2005. – 392 с.: ил.