Аннотации студенческих научных работ

КОНКУРС НИРС-2012

Секция «Строительство»

1. А.А. Старицын

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОСТОВ.

Целью данной работы является обоснование применения композитных материалов в реконструкции и усилении мостов, с использованием опытных данных полученных при испытании композитных материалов  Ruredil X Mesh C10/ M25, и Ruredil X Mesh Gold. В работе представлены данные, полученные при испытании материалов в лабораторных условиях, в результате которых были определены механические свойства нагруженной железобетонной балки, усиленной композитным материалом, определены механические свойства кирпичной кладки усиленной композитным материалом.

Исходя из полученных данных к достоинствам технологии усиления композитными материалами по сравнению с металлом следует отнести:

малый собственный вес композитов;

лучшие прочностные и деформативные характеристики композитов по сравнению со сталью;

композиты не подвержены коррозии и не нуждаются в дополнительной возобновляемой защите,

высокая адгезия клеящих составов, с помощью которых осуществляется приклейка композитов к бетону,

обеспечивается включение композита в совместную работу с усиливаемой конструкцией без анкеровки;

достаточно простые технологические процедуры при производстве работ по усилению;

усиление конструкции композитом практически не изменяет ее геометрические размеры и визуально воспринимаемые очертания, что важно при использовании в стесненных условиях и при необходимости сохранения архитектурных показателей сооружения.

2. Васкецова В.С.

Проектирование предварительно напряжённого железобетонного моста и проекта его строительства с применением сталефибробетона для конструкции проезжей части

Цель работы: исследование возможности применения сталефибробетона в мостовых сооружениях и выявление области его применения.

Для реализации указанной цели были проведены экспериментальный расчёт на прочность плиты коробчатого пролётного строения железнодорожного моста из обычного железобетона и дисперсноармированного бетона, с целью сопоставления их по технико-экономическим показателям и разработаны рекомендации по применению сталефибробетона в мостовых сооружениях.

3. Панаско А.С.

Проектирование предварительно напряженного железобетонного моста и его строительства с предварительно напрягаемой арматурой из углепластика

Цель работы: ознакомление с  характеристиками углепластиковой арматуры и применение ее для армирования пролетных строений моста.

В данной работе рассматриваются характеристики углепластиковой арматуры, а так же возможность и целесообразность применения ее для армирования пролетных строений.

Сделан общий обзор конструкции поперечного сечения пролетного строения и произведены расчеты на прочность и трещиностойкость главной балки с использованием металлической и углепластиковой арматуры, произведено техническое сравнение двух вариантов.

4. Ефремов Д.В.

Расчет плиты проезжей части с армированием углепластиковой арматурой

Цель работы: ознакомление с  характеристиками углепластиковой арматуры и применение ее для армирования плиты проезжей части.

В данной работе рассматриваются характеристики углепластиковой арматуры, особенности армирования плиты проезжей части арматурой данного типа.

Сделан общий обзор конструкции плиты проезжей части и произведен расчет на прочность плиты проезжей части с использованием металлической и углепластиковой арматурой, произведено техническое сравнение двух вариантов, а так же экономическое сравнение.

5. Сурнина М.А.

Проектирование предварительно напряженного железобетонного моста и проекта его строительства с бетонированием балки пролетного строения легким конструктивным бетоном

Цель работы: сравнение показателей балки изготовленной из обычного бетона и балки изготовленной из легкого бетона и выявление достоинств и недостатков легкого бетона.

В данной работе рассматриваются характеристики двух бетонов: конструктивного легкого бетона и тяжелого бетона.

Сделан общий обзор свойств легкого бетона и проведен расчет  на прочность, на трещиностойкость и  определен прогиб пролетного строения. На основании проведенных расчетов сделаны выводы об эффективности легкого бетона.

6. Соловьёв А.М.

Проектирование предварительно напряженного железобетонного моста и проекта его строительства с армирование плиты стеклопластиковой арматуры

Цель работы: выявить целесообразность использование композитной арматуры за место металлической.

В данной работе выполняется сравнение прочностных характеристик конструкции плиты проезжей части, армированной стеклопластиковой арматурой, с конструкцией, армированной металлической арматурой; сравнение стоимостных показателей.

Произведены расчеты на прочность обоих конструкций. Найдено количество армирующего материала. На основании полученных данных произведено сравнение видов рассматриваемой арматуры, выбран оптимальный вариант.

7. Валеева Р.Р., Салимов Р.Н.

Опасность и обезвреживание брома в чрезвычайных ситуациях при транспортировке

Работа выполнена в связи с аварией, произошедшей с разливом, с последующим испарением брома в окружающую среду при его транспортировке на станции Челябинск – Главный 1.09.2011г. а также по просьбе руководства Уральского следственного управления на транспорте.

Эксперименты  проведены в лаборатории химии УрГУПС в соответствии с вопросами экспертизы.

Задачей исследования было, во-первых, определить интенсивность воздействия разлитого и испарившегося брома на окружающие вещества материалы тары и конструкций вагона и последствия этого взаимодействия. Во-вторых, предложить мероприятия по локализации разлитого брома,  его испарения и по обезвреживанию.

При проведении экспертной работы были применены следующие объекты и материалы: бром с места аварии, залитый в стеклянную бутылку с пластмассовой крышкой; упаковочный деревянный ящик, поэтому в опытах применяли элементы в виде обрезков древесины. С целью ускорения взаимодействия с бромом применяли древесные опилки;  элементы обивки тары в виде обрезков стальной ленты, гвоздей и в виде сколоченного фрагмента тары, образцы низкоуглеродистой стали.

В результате установлено, что при контакте брома с окружающими материалами при атмосферных условиях не происходит повышения температуры более 30° и не происходит возгорания. Наблюдается потемнение или обугливание древесины вследствие присоединения бромом водорода из древесины. Стальные детали быстро корродируют.

Для обезвреживания разлитого брома авторы предлагают применять растворы щелочных веществ: техническую соду, щелочи натрия или калия.

8. Верещагин А.О.

Выбор оптимальной конструкции дорожной одежды

Цель работы: анализ характеристик различных видов дорожных одежд

В данной работе рассматриваются характеристики цемнтобетонной дорожной одежды, литого асфальтобетона и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Проведены общий обзор конструкций дорожных одежд, выявлены положительные и отрицательные качества дорожных одежд в зависимости от вида.

9. Гуськова Д.А.

Бесстыковой путь в кривых малого радиуса

Цель работы: выявить основные проблемы, возникающие при укладке бесстыкового пути в кривых малого радиуса; определить силы, действующие на путь; произвести расчет условий укладки рельсовых плетей, рассмотреть прогрессивные методы контроля за напряженным состоянием рельсовых плетей.

При определении сил, действующих на путь, использован программный комплекс «Универсальный механизм 6.0». В нем определены боковые силы, действующие от подвижного состава. При расчете условий укладки бесстыкового пути использован программный комплекс Microsoft Office Excel – используя экстраполяцию определены значения коэффициентов для кривых малого радиуса. А также использована методика оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспечения надежности. В качестве прогрессивной методики контроля за напряженным состоянием рельсовых плетей рассмотрена технология радиометок.

На основании выполненной работы сделан вывод, что возможность укладки рельсовых плетей в кривых малого радиуса существует. Однако, следует учитывать ряд неблагоприятных факторов – увеличение интенсивности бокового износа, превышение допустимых значений боковых сил, а также наиболее жесткие условия укладки.

10. Тихонов П.М.

Управление состоянием земляного полотна на участке Свердловской железной дороги

Цель работы: рассмотрение системы мониторинга и разработка мероприятий по управлению состоянием объекта земляного полотна.

Методы и приёмы: метод расчёта устойчивости откосов проф. Г.М. Шахунянца; математическая обработка данных; программные комплексы Excel, AutoCAD.

Полученные данные: выполнен анализ современных методов мониторинга и диагностики земляного полотна, выявлены их достоинства и недостатки и область их применения; разработаны управленческие решения по стабилизации деформирующегося участка земляного полотна.

Основные выводы:

1. Мониторинг железнодорожного земполотна – система слежения за его состоянием. Результаты мониторинга позволяют принимать обоснованные управленческие решения, обеспечивающие нормальное функционирование земляного полотна.

2. Система мониторинга земляного полотна основана на проведении диагностических мероприятий.

3. Дефекты и деформации земляного полотна вызывают экономические потери, что актуализирует процесс внедрения мониторинга и диагностики.

4. Управление состоянием объекта осуществлено в виде разработанных проектных решений: устройство подпорной стены из габионов для стабилизации и усиления откоса насыпи, отсыпка контрбанкета с полкой, уположение откоса насыпи, устройство в теле насыпи четырёх односторонних поперечных дренажей для осушения балластных корыт.

Секция «Подвижной состав. Электроснабжение железнодорожного транспорта»

11. Сафронова С.В.

Разработка критериев оценки качества ремонта грузовых вагонов

Актуальной для железнодорожного транспорта является проблема качества ремонта подвижного состава, так как его техническое состояние определяет безопасность движения. Одним из способов повышения качества является совершенствование системы управления качеством. В настоящий момент качество ремонта грузовых вагонов оценивается с технической точки зрения. Одним из недостатков существующей системы является то, что не анализируется материальная выгода вагоноремонтных предприятий.

В работе выполнен анализ реформирования вагоноремонтного комплекса, дано определение понятию качество, рассмотрена методика оценки качества ремонта грузовых вагонов.

При отцепках вагонов в текущий отцепочный ремонт собственники вагонов несут материальный ущерб, в случае некачественного ремонта. И только собственники вагонов, оказывая финансовое влияние на виновное вагоноремонтное предприятие, повышают качество ремонта вагонов. Возмещение ущерба возмещается на основании претензий, предъявляемых заинтересованным лицом виновному предприятию.

Для повышения ответственности работников и качества ремонта подвижного состава, вагоноремонтное предприятие  может предъявить работнику материальный ущерб.

На основе рекламационно-претензионной работы предложен критерий «штраф-качество», при введении которого в систему оценки качества показатель качества ремонта улучшается.

С помощью корреляционно-регрессионного анализа обоснована прямая зависимость  взимаемого материального ущерба с виновных работников на показатель безотказной работы вагонно-ремонтного предприятия.

12. Магасумова Э.Р.

Оценка результатов реформирования железнодорожной отрасли в России

Железнодорожный транспорт как объект изучения является сложной производственно- экономической системой со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и функциональной структурой.

В условиях реформирования экономики устойчивая работа железнодорожного транспорта рассматривается в качестве одного из главных факторов стабилизации социально-экономического положения в стране.

Настоящее исследование ставит своей целью провести анализ современного состояния отрасли, путем изучения мнения потребителей в связи с проводимыми реформами. Сравнить полученные результаты с результатами опроса, проводимого ранее.

Новизна данного исследования состоит в самостоятельно проведенном анализе мнения потребителей о реформах. Исследование проводилось в рамках социологического опроса. Практическая значимость исследования заключается в предложенных рекомендациях по совершенствованию проведения реформ, которые могут быть использованы на практике.

В ходе работы опрос показал, что 90% респондентов не знают о проводимых реформах. Из этого следует, что незнание о реформах свидетельствует о том, что они не проводятся. 73 % респондентов считают стоимость железнодорожных билетов неоправданно завышенными и дорогими. Лишь 12% респондентов почувствовали какие-либо улучшения в качестве обслуживания пассажиров на железной дороге.

В ходе проведения реформ руководству железных дорог следует больше уделить внимание сервису и снижению себестоимости перевозок, что существенно повысит интерес пассажиров к предоставляемым железнодорожным транспортом услугам.

13. Шеметова О.В.

Исследование взаимосвязи между дефектами на поверхности катания колес и состоянием литых деталей тележек

В научно-исследовательской работы выполнен анализ отказов грузовых вагонов за период 2011 года.

Предположительно имеется взаимосвязь между состоянием литых деталей тележек и дефектами на поверхности катания колес грузового вагона. В связи с этим выполнен анализ отказов вагонов, имеющих неисправности колесной пары и деталей тележки вагона.

Установлено, что техническое состояние колес влияет на наличие дефектов литых деталей тележки.

Даны предложения по оборудованию пунктов технического обслуживания вагонов и пунктов технического обслуживания по подготовке вагонов к перевозкам средствами технической диагностики.

Предложено оценивать глубину ползуна в зоне контакта колеса с рельсом специальным индикатором без протяжки состава.

14. Богатенко Д.Д.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Одной из проблем, серьезно ухудшающих токосъем является отложение гололеда на контактном проводе. Наличие гололеда приводит к увеличению стрелы провеса и  увеличивает переходное сопротивления в точке контакта полоз токоприемника – контактный провод. В настоящее время для удаления гололеда с контактного провода существуют разные способы. Для предотвращения образования гололеда предлагается использовать специальное покрытие. Предлагаемый материал может быть использован для защиты системы токосъема и линий электропередач от гололеда и коррозии..

На базе «Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта» УрГУПС, с использованием климатической камеры типа THV710, был проведен ряд испытаний направленных на исследования свойств покрытия.

- Покрытие выполняет антигололедные функции применительно к проводам контактной сети и ЛЭП;

- Покрытие обладает высокой прочностью и легкостью;

- Покрытие отлично сцепляется с проводами;

- Покрытие просто в нанесении на провода (ручным способом);

- Покрытие является эластичным.

- Покрытие соответствует техническим требованиям по всем показателям во всех условиях испытаний.

Секция «Организация грузовой и коммерческой работы на транспорте»

15. Кощеев А. А., Осипян В. В.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО ДОСТВЕРНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РОСТА ВАГОНОПОТОКА НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ ВОЙНОВКА

В настоящее время в условиях рыночной экономики подразделения железнодорожного транспорта (дороги, отделения, станции) имеют возможность самостоятельно осуществлять планирование и организацию перевозок, обладая  большой экономической самостоятельностью. При увеличении фактора неопределенности в перевозочном процессе повышается роль прогнозирования эксплуатационной работы. Поэтому исследования с использованием математических методов прогнозирования, являются актуальными.

Целью работы является составление достоверного прогноза вагонопотоков до 2015 года и анализ динамики изменения размеров перевозок сортировочной станции Войновка.

Материалами для исследования послужили имевшиеся теоретические разработки в области оперативного планирования и прогнозирования вагонных парков; отчетные статистические данные о работе станции Войновка. Для достижения цели использовался метод анализа  временных рядов.

На основе полученных данных сделан вывод о значительном росте транзитного среднесуточного вагонопотока без переработки и о стабильном повышении транзитного среднесуточного  вагонопотока с переработкой.

Недостаточная пропускная способность станции вызывает необходимость принятия основных мероприятий по реконструкции станции и мер по созданию условий для пропуска транзитных поездов в обход станции.

16. Зартдинов Д.Р.

Проектирование продольного профиля  сортировочной горки малой мощности при изменении структуры вагонопотока

Целью научно-исследовательской работы является выбор рациональных параметров сортировочной горки малой мощности, обеспечивающих надежную и бесперебойную работу сортировочного комплекса

Для достижения поставленной цели в работе приводится методика расчета горок малой мощности. По приведенной методике произведен расчет горки малой мощности с несимметричной горочной горловиной на 10 путей с обходом с 5 путей. На основе расчеты сделаны следующие выводы по работе:

1. Плохой бегун полувагон весом 25 тс добегает до расчетной точки, не превышая, при этом, допустимых скоростей входа на тормозные позиции и в расчетной точке.

2. Мощности тормозных средств достаточно для остановки очень хорошего бегуна весом 100 тс в конце парковой тормозной позиции, что обеспечивает надежность и безопасность при роспуске составов.

3. Правильно подобран режим торможения, благодаря чему обеспечивается рациональный режим роспуска составов с горки и, как следствие, может быть повышена перерабатывающая способность горки.

4. Соблюдаются необходимые интервалы между отцепами, П-Х – 42м и Х-П – 45м, обеспечивающие надежную работу стрелочных переводов и тормозных позиций.

5. Расчетный плохой бегун весом 21 тс не добегает до расчетной точки 38 м, но заходит за предельный столбик последнего разделительного стрелочного перевода.

Из вышесказанного следует, что горка отвечает требованиям, которые сформулированы в Правилах и нормах проектирования сортировочных устройств.

Проведенные исследования позволили определить рациональные параметры продольного профиля сортировочной горки малой мощности.

Секция «Автоматика, телемеханика и связь

на железнодорожном транспорте»

17. Калинин П.М.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Цель работы – организация канала радиосвязи системы пожарной сигнализации университета.

В работе рассматриваются основные положения организации канала радиосвязи, служащего для передачи сообщений системы пожарной сигнализации. Проводится сравнительный анализ канала радиосвязи с другими современными способами передачи сообщений в рамках централизованной системы. Предлагается способ разделения среды передачи для организации сети передачи данных пожарной охраны.

18. Парадеев В.А.

Организация спутниковой связи на малодеятельных направлениях железной дороги

Цель работы – разработка спутниковых каналов связи на малодеятельных направлениях железной дороги.

В процессе работы рассмотрены средства подвижной и фиксированной спутниковой связи для организации связи на малодеятельных участках железной дороги.

На примере построения оперативно–технологической связи на участке Верхнекондинская – Агириш – ДЦУП Екатеринбург по каналам спутниковой связи убедились в эффективности спутниковых систем связи.

19. Катаев Д.А., Скипин А.С.

Разработка комплекта радиоизмерительных приборов в программной среде LabVIEW

Цель работы: разработка комплекта компьютерных радиоизмерительных приборов для учебной и научной лаборатории в программной среде LabVIEW на базе имеющегося оборудования – платы ввода-вывода NI-6221 серии М и макетного коннектора SC-2075.

Полученные результаты: Разработан комплект из трех компьютерных радиоизмерительных приборов – функциональный генератор, осциллограф и мультиметр. Параметры приборов соответствуют возможностям аппаратного обеспечения. Лицевые панели приборов (внешний вид) приближены к физическим аналогам, программный код приборов содержит оригинальные решения с возможностью последующего усовершенствования и модернизации. Приборы могут быть использованы для проведения различных измерений и тестирования радиоэлектронной аппаратуры в учебных заведениях, научно-исследовательских и промышленных лабораториях.

Секция «Гуманитарные науки»

20. Чернушевич Т. К.

Поп арт

Актуальность темы заключается в том что, поп-атр продолжает оказывать влияние на современную культуру, он создает своеобразный художественный мир – реальный, абстрактный, сюрреалестический одновременно, что находит своё применение в рекламе монументальных и станковых произведения. Поп-арт позволяет заставить зрителя изменить угол восприятия, увидеть в обыденных вещах скрытый смысл;

придать обычным вещам новизну, создать из них произведение искусства.

Цель работы: выявить особенности поп-арта в системе искусства.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие  задачи:

1.Рассмотреть историю зарождения поп-арта;

2.Признаки стиля поп-арта;

3.Значение поп-арта для современного искусства.

21. Кожемяко Ю.Н.

Мода

Актуальность темы связаны с тем, что мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда длительное. Мода же изменяется мгновенно, и в этих изменениях проявляется сущность жизни людей.

Цель исследования: рассмотреть  моду как культурологическое явление.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Рассмотреть понятие моды в культурологии

- Доказать, что мода есть  способ символизации общественных явлений

- Раскрыть значение моды в современной жизни.

22. Ботева Т.А.

Интернет как явление культуры

Актуальность анализа роли Интернета в современном обществе состоит в том, что Интернетом начинает пользоваться все большее и большее число людей, особенно молодежи. И Интернет оказывает информационное, культурное, психологическое влияние на круг своих пользователей. Также, Интернет начинает играть все большую роль в информационной, экономической, культурной сфере жизни общества.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать какое влияние оказывает Интернет на культурную сферу жизни общества, а также, каким образом пользование сетью Интернет оказывает влияние на образование.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Исследовать понятие Интернета в качестве  явления культуры

- Оценить влияние Интернета на культурно-образовательный уровень личности

- Предложить возможные решения проблемы негативного влияния Интернета

23. Косяченко Д.

Молодёжные субкультуры: что выбирают подростки моего города

Объектом исследования: являются неформальные молодёжные объединения.

Предметом исследования: проблема выбора современных подростков.

Цель исследования: через знакомство с представителями некоторых неформальных объединений составить краткий справочник молодёжных субкультур города Краснокаменска для  создания портрета моего современника.

Задачи:

- Найти информацию о разнообразных молодёжных субкультурах и организациях в литературе, средствах массовой информации, Интернете.

- Составить характеристику молодёжных и подростковых субкультур города Краснокаменска.

- Провести анкетирование подростков для изучения их знаний и предпочтений в выборе молодёжных организаций и субкультур.

- Провести опрос представителей разных молодёжных субкультур Краснокаменска.

- Оформить справочник «Молодёжные субкультуры города Краснокаменска».

Гипотеза исследования: если подростки Краснокаменска предпочитают неформальные молодёжные объединениям, то это означает, что формальные действующие в городе детские и молодежные организации не удовлетворяют потребностям подростков в самореализации, саморазвитии и принятии себя.

Методы исследования:

- Теоретические: изучение литературы, статей в газетах, журналах, Интернете.

- Практические: анкетирование, беседа, интервью, сравнение (анализ) результатов, дизайнерская и оформительская работа

24. Мезенцева А.М.

СПОРЫ О ПРАВЕ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ В СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Целью исследования является изучение комплекса вопросов, определяющих особенности споров о праве на воспитание и выявление специфики этих разногласий; тщательный анализ ряда сложностей при судебном вмешательстве.

Актуальность исследования состоит в определении источника разрешаемого судом спора, связанного с семейным воспитанием, как спора о праве, имеющего свои материально-правовые основания. Рассмотреть особенности разрешения конфликтов, связанных с семейным воспитанием ребенка, а также возникающих на их основе разногласий, подлежащих судебному разбирательству.

Научная новизна состоит в определении природы разрешаемого судом спора, связанного с семейным воспитанием, как спора о праве, имеющего свои материально-правовые основания. Рассматриваются особенности разрешения конфликтов, связанных с семейным воспитанием ребенка, а также возникающих на их основе разногласий, подлежащих судебному разбирательству.

Помимо справочной литературы в своей работе я использую мнения on-line респондентов; конкретные, жизненные ситуации, документально подтвержденные в суде.

25. Захарова Т.А.

Проблемы современной молодежи

Актуальность исследования определяется тем, что молодое поколение России переживает кризисную социально-психологическую ситуацию. Разрушены прежние стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый жизненный стиль.

Задачи:

1.	Определить какие именно проблемы актуальны для современной молодежи

2.	Проанализировать имеющуюся информацию

Цель:

Рассмотреть проблемы современной молодежи. Понять первопричины сложившейся ситуации. Подвести итог и попытаться найти выход в рассматриваемых проблемах.

26. Гончарь А.С.

Проблемы компьютеризации общества

Цель работы – Рассмотреть проблемы компьютеризации общества, выявить плюсы и минусы данного процесса. Попытаться ответить на вопрос – Готовы ли мы к переходу на новую ступень информатизированного общества?.

В ходе исследования было определено, что компьютер в настоящее время является не только фактом научно-технического прогресса, машины вторглись во все сферы человеческой деятельности, будучи одним из наиболее выдающихся достижений современного этапа научно-технического прогресса, компьютерная технология рассматривается как один из основных двигателей прогресса.

Была разработана анкета и проведён опрос студентов 1 результат были проанализированы. Было  выяснено, какое место занимает компьютер в жизни студентов, сколько времени в среднем они проводят за компьютером, в какой мере используют его для обучения и для развлечения, как относятся  к компьютерному тестированию.

27. Перцева Т.П.

История происхождения фразеологических оборотов

Фразеологизм, или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной словарной единицы. Фразеологизмы выражают сущность довольно сложных явлений, они делают речь более яркой, экспрессивной. Они употребляются как некоторое целое, не подлежащие дальнейшему разложению и обычно не допускающие внутри себя перестановки своих частей.

Изучение фразеологии – это внешний этап овладения языком и поэтому даётся этот этап нелегко. Дело в том, что во фразеологизмах слова приобретают особые значения, что требует их запоминания целиком: нужно запомнить и их словесный состав, и их значение. Но и этого оказывается мало. Необходимо знать ситуацию, в которой можно употребить тот или иной фразеологизм,  понимать образную основу, заложенную в нём;  какие оттенки он содержит, какую окраску он имеет. 

О фразеологии написано множество статей и книг, а интерес к этой области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто просто интересуется русским языком. Однако фразеология – слишком широкое поле деятельности для такой небольшой работы, как данная.При выборе направления исследований я остановились на одном из аспектов – изучении происхождении фразеологических оборотов и  крылатых фраз.

28. Субботина Е.А.

Алапаевская узкоколейная железная дорога: деградация или развитие?

Цель: разработать проектные рекомендации по комплексному решению актуальной для сельского населения Алапаевского района практической проблемы – возрождению уникальной Алапаевской узкоколейной железной дороги в нетрадиционном качестве объекта туристского пользования.

В исследовании использовались данные исторического и краеведческого характера, в процессе анализа и логического оформления текста реализованы историко-картографический метод, операции анализа и синтеза, индукции и дедукции, аналогии.

Получены данные, показывающие наличие у Алапаевской узкоколейки как трассы, развивающейся во времени, значительного туристско-рекреационного потенциала.

Вывод: единственный альтернативный нынешнему процессу постепенной деградации Алапаевской узкоколейки, которая усилится по мере развития замещающих узкоколейку автомобильных дорог, выступает туризм в его рыночном смысле. Внедрение элементов туризма, предлагаемое в рекомендациях позволит запустить механизм возрождения Алапаевской узкоколейной железной дороги.

29. Самигуллина К.Р.

Спор как форма человеческого общения

Спор представляет собой одну из основных форм человеческой коммуникации, в рамках которой уточняются позиции противоборствующих сторон, вырабатывается оптимальное решение проблемы, "рождается истина". Вывод из сказанного выше предельно прост. "Роскошь человеческого общения" (А.Сент-Экзюпери) является наградой за изнурительный труд ума, высокий уровень логической культуры и культуры поведения, а также за филигранное владение искусством спора.

К сожалению, сегодня, в условиях оживленных дискуссий, споров, полемики прежде всего по общественно-политическим вопросам ощущается нехватка культуры ведения диалога в широком смысле, что означает неумение аргументировано излагать свою точку зрения, выслушивать и понимать точку зрения оппонента, оценивать ее, в соответствии с позицией оппонента корректировать свою позицию или настаивать на выдвинутых положениях, совместными усилиями добираться до сути вопросов или искать и находить новые аргументы для убеждения противника.

30. Ахметшина  Л.А.

Особенности обеспечения конкурентных преимуществ новой гостиницы (на примере гостиницы «Эмеральд»

Цель: способствовать повышению экономической и социальной эффективности деятельности гостиницы в конкурентной среде.

В исследовании представлена развернутая характеристика состояния теоретического аспекта проблемы с учетом, особенностей деятельности гостиничного предприятия, проведен анализ конкурентной позиции гостиницы «Эмеральд» и сравнения ее с конкурентами.

Полученные результаты позволили в качестве основной проблемы подлежащей решению, выделить сезонные колебания и необходимость их сглаживания.

Разработанные рекомендации, направленные на активизацию спроса на размещение в гостинице в низкий и межсезонные периоды, реалистичны и способствуют развитию конкурентных преимуществ гостиницы «Эмеральд».

Секция «Естественные науки»

31. Хлебникова И.А.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ В КОТЕЛЬНЫХ

Цель работы – экспериментальное подтверждение работоспособности закрытой системы водоснабжения, а также актуальность ее внедрения.

В процессе работы изучены существующие методы умягчения воды, исследована замкнутая система водообеспечения котельных, использующих Na-катионитовые фильтры для умягчения воды, произведено моделирование технологии восстановления регенерационного раствора хлористого натрия из отработанных сточных вод котельной на лабораторной установке.

Данное исследование подтверждает принципиальную возможность реализации замкнутой схемы водоснабжение котельной с Na-катионитной системой водоподготовки. Реализация схемы дает несколько положительных эффектов, во первых больше не требуется приобретение хлорида натрия, а соответственно и его добыча, во вторых исключается сброс засоленных стоков в канализацию и резко сокращается забор свежей воды котельной на собственные нужды, и в третьих полученные соли кальция и магния выступают в роли сырья для других производств.

32. Тонких Ю.С., Селяева А.А.

Метод  квадратичного решета

Цель работы:

Факторизация (разложение на простые множители) целых чисел общего вида, не имеющих простых делителей.

Методы и приёмы, которые использовались в работе:

Факторизация методом квадратичного решета.

Полученные данные:

В нашей работе мы проделали алгоритм факторизации целого числа, но на одном из последних этапов не выполнилось условие для дальнейшего продолжения работы.

Выводы:

Мы рассмотрели факторизацию методом квадратичного решета, который долгое время является одной из основ крипкостойкости системы шифрования RSA.

33. Маслов А.К., Скопинов А.В.

Числа Мерсенна

Число Мерсе́нна (Mersenne number) - числа вида Mn=2n-1, где n - простое число. Числа носят имя французского математика Марена Мерсенна, жившего в начале XVII века.

Иногда числами Мерсенна Mp называют числа с простыми индексами p. Эта последовательность начинается так: 3, 7, 31, 127, 2047, 8191, 131071, 524287, 8388607,...

Свойства:

- Любой делитель числа  Mp для простого p имеет вид 2pk+1, где  k - целое число. (Это прямое следствие малой теоремы Ферма);

- Каждое чётное совершенное число имеет вид Mp(Mp + 1) / 2 = 2p − 1(2p − 1), где число Мерсенна Mp является простым (доказано Эйлером);

- Число Mn является простым только если n простое.

34. Тихомирова Т.С.

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых производственных цехов Уральского завода прецизионных сплавов (УЗПС) в районе оз. Шарташ»

Проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду (в рамках проведения экологической экспертизы) строительства производственных объектов  Уральского завода прецизионных сплавов в районе водосборной территории оз. Шарташ и прилегающей к нему лесопарковой зоны.

Рассмотрены вопросы, связанные со сферой деятельности ЗАО УЗПС, особенностями производственного процесса изготовления продукции с точки зрения экологической безопасности; спецификой образования отходов металлургической отрасли в целом и электросталеплавильного производства в частности.

Приведены данные о планируемом объекте: схема расположения цехов  планируемого объекта в районе лесопарковой зоны оз. Шарташ, ожидаемая производительность, используемые ресурсы, мощность.

Район озера Шарташ рассмотрен как рекреационная зона, уникальная экосистема с видовым разнообразием растений и животных, природный памятник. Представлены фоновые уровни загрязнения атмосферного воздуха в данном районе, а также дана оценка экологического состояния гидросферы и литосферы в районе планируемой деятельности.

Проанализированы возможные последствия вредного воздействия на природную среду в результате реализации намечаемой деятельности на этапе строительства и эксплуатации, рассмотрены альтернативы размещения планируемого объекта, разработаны природоохранные мероприятия для устранения или умягчения возможных последствий загрязнения окружающей среды при реализации планируемой деятельности.

Сделаны выводы о возможности реализации планируемой хозяйственной деятельности в данном районе.

35. Порядин Д.С.

Случайные блуждания и рынок нефти

Предметом данного исследования является мировой рынок нефти, рассматриваемый с точки зрения «случайных блужданий». Первое исходное положение «случайного блуждания» заключается в том, что рынок, представляет собой «эффективный» рынок, то есть такой, где цифры рациональны, а нацеленные на прибыль инвесторы конкурируют между собой, имея примерно равный доступ к информации и пытаясь определить будущее поведение цен.

Второй исходный тезис гласит, что акции имеют действительную ценность − «равновесную цену» на языке экономистов − и что в любой отдельно взятый момент цена акции может быть хорошим показателем ее действительной ценности, которая в целом зависит от доходности данной акции.

Целью настоящей работы является изучение закономерностей в случайном процессе ценообразования на рынке нефти. Причем под закономерностями будем понимать не некоторый несуществующий алгоритм, которому подчиняются цены, а базисный случайный процесс, который лежит в основе хаотического изменения цен.

36. Ершова А.В.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ КРИВЫМИ 
НАД КОНЕЧНЫМИ ПОЛЯМИ.

Цель работы:

Работа заключается в нахождении всех точек эллиптической кривой, удовлетворяющих её уравнению вместе с точкой на бесконечности, над различными полями, а именно GF3, GF7 и GF9 .

Методы и приемы:

В работе использованы методы по работе с таблицами сложения и умножения  полей, модульная арифметика (функция mod).

Полученные данные:

На примере, пошагово рассмотрено построение таблиц сложения и умножения полей с помощью комплексных чисел с использованием троичной системы счисления.

В примерах получены корни уравнения, координаты точек  кривых и далее построены сами эллиптические кривые

Выводы:

В данной работе найдены и исследованы эллиптические кривые над различными конечными полями. Именно на эллиптических кривых основан российский стандарт цифровой подписи  от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"

37. Земцова О.Ю.

U(3)-стойкие шифры и группы Матьё М23

В данной работе рассматривается проблема конструирования U(3)-стойких шифров – современных аналогов совершенных аналогов совершенных шифров, стойких к атакам имитации подмены сообщения. Эти проблемы приводят к сложным математическим задачам современной алгебры и геометрии, в том числе теории конечных плоскостей.

Цель работы: проверить, является ли множество подстановок группы M23 U(3)-стойким шифром.

Использованные методы и приемы: математические методы защиты информации.

Полученные результаты:

- Доказано, что в группе Матьё M23 нет подгруппы, соответствующей U(3)-стойкому шифру с параметрами λ=23 (мощность алфавита шифрвелечин и шифробозначений)  (число ключей).

38. Бабайлов А.Ю., Титов В.В.

U(L)-стойкие шифры. Эндоморфные перпендикулярные массивы с минимальным количеством ключей

В работе рассматривается проблема поиска всех строк длиной N (где N – количество элементов во множестве), удовлетворяющих условию U(L)-стойкости, нужен массив, состоящий из строк, полученных путём всевозможных перестановок. Целью работы является создание компьютерной программы для автоматизации решения процесса поиска необходимого массива.

Программа разрабатывается на базе С++, широко используемая для разработки программного обеспечения (область применения включает создание операционных систем, разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем и т.д.).

Достоверность первых полученных данных была проверена вручную на строке длиной 5.

39. Хазанова М.Н.

Нелинейные квазигруппы

Цель работы:

Решить  проблему существования нелинейных квазигрупп в полях с мощностью q≥4, а также построение нелинейных квазигрупп в полях GF(q) при q≥4.

Методы и приемы:

В работе использованы методы конечных полей для целей изучения схем разделения секрета как раздела криптографии.

Полученные данные:

В ходе исследования была доказана теорема о том, что для любого поля GF(q) при q≥4, существуют нелинейные квазигруппы над этим полем.

Выводы:

Этот результат может иметь криптографические приложения, поскольку нелинейные квазигруппы широко используются в криптографии для шифрования, разграничения доступа к информации и в идеальных совершенных схемах разделения секрета.

40. Пимбурский К.С.

Попытка ускорить вычисление дискретного логарифма

Цель: Попытаться найти способ, позволяющий сосчитать дискретный логарифм быстро, без построения исходной таблицы.

Использованные методы и приемы: Построение таблицы кодирования многочлена с помощью MS Office Exel

Полученные результаты: к сожалению, исследование не носит универсальный характер. Его нельзя применить ко всем многочленам. Сосчитать дискретный логарифм быстрее также не удалось.

- Егошина Д.И., Щербакова М.Н., Быстрова О.П.

### СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

РЕЦИКЛИРОВАНИЯ ЗАМАЗУЧЕННОГО БАЛЛАСТА

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

В данной работе рассмотрена проблема очистки почво-грунтов, загрязненных нефтепродуктами. Проведен анализ методов регенерации и утилизации балласта. Установлена загрязненность балласта. Разработана методика определения загрязненности грунта нефтепродуктами. Проведены химические анализы почво-грунтов. Разработана и собрана установка по биорегенерации замазученного балласта.